## Slide 1: Auditorne vježbe Detalji u drvenim konstrukcijama
Drvene konstrukcije

## Slide 2: Spojevi

## Slide 3: Spojna sredstva
glava
matica
Spojna sredstva : čavli, vijci, trnovi, vijci za drvo, moždanici, patentirane nazubljene ploče

## Slide 4: Nastavci i spojevi
konstruiraju se za određenu konstrukciju i definirane sile te se mora dokazati njihova nosivost
1.) Nastavci
2.) Sudari
3.) Prehvatanja
4.) Spojevi s tipskim čeličnim oblicima

## Slide 5: Nastavci i spojevi
1.) Tesarski spojevi
2.) Mehanički spojevi
TESARSKI SPOJEVI
Pravila konstruiranja i izvođenja tesarskih spojeva rezultat su prakse izvođenja drvenih, posebno krovnih konstrukcija i prilagođena su vrsti konstrukcije i funkciji tog spoja u konstrukciji
U pravilu, ove veze se ne proračunavaju

## Slide 6: Tesarski spojevi

## Slide 7: Nastavci
U klasičnim konstrukcijama zbog prirode materijala i ograničenja transportnih dužina, javlja se potreba nastavljanja elemenata. Razlikujemo nastavke za štapove opterećene vlačnom silom i za štapove opterećene tlačnom silom. Moraju biti precizno izvedeni

## Slide 8: Nastavci
VLAČNI
nema pojave nestabilnosti pa se slobodno odabiru

## Slide 9: Nastavci
TLAČNI
nastavci štapova opterećenih tlačnom uzdužnom silom – dolazi do pojave instabiliteta
potrebno je izvoditi što bliže prostorno ukrućenim točkama

## Slide 10: Sudari
- Mogu biti okomiti ili pod kutom (zasjeci)

## Slide 11: Zasjek
Prijenos tlačne sile

## Slide 12: Vlak
Prijenos vlačne sile

## Slide 13: Rješavanje detalja (moderni)
Knjiga str. 203, 207, 221, 224, 231, 249
Proračun suvremenih detalja
Dimenzioniranje karakterističnih detalja
MJ 1:10 ili 1:5

## Slide 14: Spojevi s tipskim čeličnim elementima
Kao spajala koriste se razne vrste čavala, vijci i posebna verzija čeličnih trnova
Spajala se ugrađuju kroz unaprijed određene rupe

## Slide 15: Spojevi s tipskim čeličnim elementima

## Slide 16: Spojevi s tipskim čeličnim elementima

## Slide 17: Dimenzioniranje i nacrti karakterističnih detalja
Mjerilo 1:5, 1:10
Čavli, vijci, trnovi
Izračun broja spojnog sredstva
Nacrt detalja
Spojna sredstva
Proračun nosivosti spojnog sredstva
Utisnuti čelični lim, lim sa vanjske strane
Suvremeni detalji

## Slide 18: Detalji
Trn Vijak

## Slide 19: Detalj – mod sloma

## Slide 20: Detalj – mod sloma

## Slide 21: Modovi loma

## Slide 22: Nosivost spojnih sredstava
Proračunska vrijednost tlačne čvrstoće drva po omotaču rupe zabijanih čavala:
Proračunska vrijednost momenta tečenja okruglog čavla:
Određivanje proračunske vrijednosti nosivosti spoja – u ovisnosti o modu loma odrediti nosivost spoja (Rd)

## Slide 23: Čavli
Glatki, s navojem, s utorima
Str. 96

## Slide 24: Čavli
Provjera debljine najtanjeg elementa u vezi:
Provjera dubine zabijanja čavla:
Glatki čavli
Posebni čavli

## Slide 25: Vrijednost čvrstoće po omotaču rupe

## Slide 26: Vrijednost momenta tečenja

## Slide 27: Modovi loma - dvorezni

## Slide 28: Modovi loma - dvorezni
S tankim čeličnim limom t < 0,5d
Projektna vrijednost nosivosti spojnog sredstva Rd u dvoreznoj vezi tada je Σ = 2 minRd.
S debelim limom t > d

## Slide 29: Vrijednost nosivosti
Prva posmična ravnina

## Slide 30: Razmaci čavala:
α = kut otklona sile u odnosu na vlakna
Tablica 6.17, knjiga str. 100

## Slide 31: Razmaci čavala

## Slide 32: Razmaci čavala

## Slide 33: Razmaci – opterećeni rub

## Slide 34: Razmaci – opterećeni rub

## Slide 35: Razmaci trnova
d = 16 mm
dijagonala kut 0°
pojas kut 45°

## Slide 37: VIŠEREZNI SPOJEVI
Sa B je označena unutrašnja rezna ravnina. Promatra se kao dio dvoreznog spoja s vanjskim debelim čeličnim limom.
Primjenom navedenih kombinacija formula dobiju se za sve moguće slučajeve sloma kontinuirani deformacijski oblici sloma spajala.
Vrijednost za dimenzioniranje nosivosti jednog štapastog spajala je: Rd,trna=2 ( Rd,A + Rd,B )
Ukupna nosivost višereznih spojeva = zbroj najmanjih nosivosti svih reznih ravnina.
Vrijednost za dimenzioniranje Rd u (N) određuje se po opisanim izrazima za dvorezne spojeve.
Kao objašnjenje pokazat će se jedan četverorezan spoj:
Sa A je označena vanjska rezna ravnina. Promatra se kao dio dvoreznog spoja s upuštenim čeličnim limom.
A
B
B
B
B
A
A

## Slide 38
ta
t
ti
t
ta
A
B
A
vijak
Čelična ploča
B
1
2
3
4
4 rezne ravnine

## Slide 39
A
B
A
B
1) Rezna ravnina A
2) Rezna ravnina B
ta
t
ti
t
ta
A
B
A
B

## Slide 40
1) Rezna ravnina A
Proračun kao dvorezni spoj sa umetnutom čeličnom pločom

## Slide 41
Proračun kao kod dvoreznih spojeva sa čeličnim limovima sa vanjske strane
2) shear plane(s) B
debeli lim

## Slide 42: Odabir broja spojnih sredstava
Odabrano n = 6
Odabrano n = 4
Odabrano n = 4

## Slide 43: Detalj

## Slide 44: Detalj – primjeri iz prakse

## Slide 45: Detalj – primjeri iz prakse

## Slide 46: Detalj – primjeri iz prakse

## Slide 47: Detalji – nazubljene ploče, patentirani sustavi (Gang Nail sistem)

## Slide 48: Detalj – primjeri iz prakse

## Slide 49: Detalj – primjeri iz prakse

## Slide 50: Izvedbeni nacrt
MJ 1:50, str. 250

## Slide 51: Stupovi

## Slide 52: Urednost