## Slide 1
Riješeni primjer…
MOHROVA KRUŽNICA
University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering
Department of Engineering Mechanics
Izradio: jk

## Slide 2
U točki A zadana su naprezanja:
1. ZADATAK
Treba odrediti veličinu i smjer glavnih naprezanja i vektor punog naprezanja u ravnini a – a. Zadatak riješiti Mohrovom kružnicom.
Skice zadanih vrijednosti:

## Slide 3
NAPOMENA: Za Mohrovu kružnicu naprezanja usvojen je poseban dogovor za predznak posmičnih naprezanja, prema kojem je posmično naprezanje pozitivno ako vanjsku normalu treba zarotirati za 90° u smjeru gibanja kazaljke na satu da bi se poklopila sa smjernom posmičnog naprezanja, a negativno ako normalu treba rotirati suprotno smjeru gibanja kazaljke na satu. Dakle, predznaci posmičnih naprezanja su suprotni onima dobivenim po „pravilu desne ruke”.
Objašnjenje napomene skicom:
+
ANALITIČKI
_
MOHROVA KRUŽNICA

## Slide 4
RJEŠENJE – određivanje Mohrove kružnice
1. Skicirati koordinatni sustav i definirati mjerilo
NPR. ----> 10 MPa = 1 cm

## Slide 5
2. Definirati i skicirati točke Nx i Ny
…iz zadane skice slijedi:
_
+
Predznaci za Mohrovu kružnicu
RJEŠENJE – određivanje Mohrove kružnice

## Slide 6
2. Definirati i skicirati točke Nx i Ny
Skiciranje točaka u koordinatnom sustavu
= - 8,86
= 8,86
RJEŠENJE – određivanje Mohrove kružnice

## Slide 7
3. Odrediti središte S i skicirati Mohrovu kružnicu
Koordinate središta Mohrove kružnice:
..slijedi:
Skiciramo kružnicu koja ima središte u točki S i prolazi kroz točke Nx i Ny!
RJEŠENJE – određivanje Mohrove kružnice

## Slide 8
4. Odrediti pol P Mohrove kružnice
A) Skiciramo pravac paralelan s osi σ kroz točku Nx
B) Skiciramo pravac paralelan s osi τ kroz točku Ny
Na sjecištu dvaju pravaca nalazi se POL MOHROVE KRUŽNICE!
RJEŠENJE – određivanje Mohrove kružnice
Kroz prethodna 4 koraka definirana je Mohrova kružnica, a u nastavku istu koristimo za rješenje zadanog sustava.

## Slide 9
ZADATAK A.1. – određivanje iznosa glavnih naprezanja
RJEŠENJE – glavna naprezanja
Glavna naprezanja predstavljaju one točke na Mohrovoj kružnici za koje ne postoje posmična naprezanja. Također, navedene točke poprimaju maksimalnu i minimalnu vrijednost normalnog naprezanja.
SKICIRAMO TOČKE i
OČITAMO VRIJEDNOSTI i
… u mjerilu:
Iznosi glavnih naprezanja!

## Slide 10
ZADATAK A.2. – određivanje smjerova glavnih naprezanja
RJEŠENJE – glavna naprezanja
Povlačimo pravce između točaka N1 i P, te između točaka N2 i P. Kut koji pravci zatvaraju s horizontalnom osi označava smjerove glavnih naprezanja!
OČITAMO:
Smjerovi glavnih naprezanja!

## Slide 11
ZADATAK B – vektor punog naprezanja za ravninu a-a, definiranu normalom n
RJEŠENJE – vektor punog naprezanja za „a-a”
ZADANO:
Kroz pol P Mohrove kružnice povlačimo pravac koji je paralelan s normalom n ravnine a-a.

## Slide 12
ZADATAK B – vektor punog naprezanja za ravninu a-a, definiranu normalom n
RJEŠENJE – vektor punog naprezanja za „a-a”
ZADANO:
Kroz pol P Mohrove kružnice povlačimo pravac koji je paralelan s normalom n ravnine a-a.

## Slide 13
ZADATAK B – vektor punog naprezanja za ravninu a-a, definiranu normalom n
RJEŠENJE – vektor punog naprezanja za „a-a”
Na sjecištu Mohrove kružnice s dobivenim pravcem nalazi se točka
OČITAMO KOORDINATE:
… u mjerilu:

## Slide 14
ZADATAK B – vektor punog naprezanja za ravninu a-a, definiranu normalom n
RJEŠENJE – vektor punog naprezanja za „a-a”
Na kraju, skiciramo dobivena naprezanja na ravninu a-a!
_
Kod skiciranja τnt paziti na dogovorni predznak posmičnih naprezanja – suprotno pravilu desne ruke!

## Slide 15
Kraj riješenog primjera!
Preporuka za vježbu: riješiti zadatak analitičkim postupkom i usporediti dobivena rješenja.