## Slide 1
Sustava za prikupljanje podataka i upravljanje procesima
Sustav za prikupljanje podataka i upravljanje se može definirati kao elektronski instrument ili grupa međusobno povezanih elektronskih hardverskih komponenti, namijenjenih za mjerenje i kvantizaciju analognih signala i prihvaćanje digitalnih, u cilju digitalne analize ili obrade i poduzimanje povratno-upravljačkih akcija.

## Slide 2
Sustava za prikupljanje podataka i upravljanje procesima
Svrha pretvaranja izmjerenih fizikalnih veličina iz datih fizičkih uvjeta je dobivanje vrijednosti koje se mogu interpretirati na računalu. Sustavi za prikupljanje podataka pretvaraju fizikalne veličine u digitalne vrijednosti podobne za daljnju obradu.
Akronim za ove sustave su DAS ili DAQ (Data Acquisition System), a komponente sustava su:
senzori
elementi za kondicioniranje signala (predobradu)
elementi za obradu signala
računalo i softver

## Slide 3
Sustava za prikupljanje podataka i upravljanje procesima
Senzor pretvara jednu fizikalnu veličinu (obično vrijednost u prirodi) u drugu (obično električni signal koji je prilagođen daljnjoj obradi.
Postoji šest energetskih domena između kojih se događaju ove pretvorbe (kemijski, mehanički, magnetni, radijacijski, termički i električki), a konverzija se obavlja prema električnoj domeni jer su električni signali najpogodniji za modifikaciju (lako se mjere, prenose i obrađuju).
Senzor je uređaj koji prima i reagira na signal, te je vrlo bitna njegova osjetljivost koja pokazuje kako se izlazni podatak mijenja u odnosu na promjenu mjerne veličine. Npr. ako se živa u termometru za promjenu temperature od 1°C pokrene 1 cm, osjetljivost je 1 cm/1°C. Senzori koji mjere vrlo male promjene moraju biti vrlo visoke osjetljivosti.
Prema vrsti izlaznog signala senzori se dijele na analogne i digitalne.

## Slide 4
Sustava za prikupljanje podataka i upravljanje procesima
Elementi za kondicioniranje (predobradu) signala pretvaraju izlazni signal senzora u oblik prikladan za daljnju obradu (jednosmjeran napon, jednosmjernu struju ili frekvenciju).
Signal na izlazu senzora pokazuje mnoge neželjene osobine kao što su ofset, drift, nelinearnost i dr. Stoga je potrebno primijeniti analognu ili digitalnu obradu signala kako bi se u što većoj mjeri umanjile nesavršenosti senzora.
Prije nego što se prijeđe na konverziju i digitalnu obradu signala, potrebno je izvršiti pojačanje signala u cilju osiguravanja većeg dinamičkog opsega i rezolucije i većeg odnosa signal/šum.
Nakon pojačanja signala iz senzora do potrebne razine, može se prijeći na konverziju signala iz analognog u digitalni oblik. Dalja obrada i prijenos signala obavljaju se u digitalnoj formi.

## Slide 5
Sustava za prikupljanje podataka i upravljanje procesima
Elementi za obradu signala služe da se izlaz iz elementa za predobradu pretvari u oblik pogodan za prikaz i daljnje korištenje.
Najčešći primjer su analogno-digitalni pretvarači (A/D konverteri), koji predobrađene senzorske signale pretvaraju u digitalne vrijednosti kako bi računalo moglo obrađivati te signale.
Digitalno-analogni (D/A) pretvarač potreban je da bi se digitalni podaci iz računala - binarni brojevi pretvorili u analogne signale, odnosno u napon ili struju. Ovo je nužno jer su izvršni organi uglavnom upravljani analognim veličinama.
Pretvorba analogne veličine u digitalnu (i obratno) je diskontinuirani proces. Proces pretvorbe sastoji se u tome da se ulaznoj veličini koja se nalazi u nekom određenom naponskom intervalu pridruži određeni broj n. U idealnom slučaju naponski su intervali (ili koraci) jednake širine i ponekad se nazivaju kanalima. Jedna je od osnovnih karakteristika A/D i D/A pretvorbe je broj koraka, odnosno kanala, koji određuju rezoluciju.

## Slide 6
Sustava za prikupljanje podataka i upravljanje procesima
Računalo - osigurava procesor, sistemski sat, sabirnice za prijenos podataka, memoriju i memorijski prostor za pohranu podataka.
Mjerenja postaju sve složenija što se fizikalne veličine koje se mjere brže mijenjaju. Kod mjerenja hidrotehničkih veličina se ponekad postavlja i pitanje remećenja toka uslijed ugradnje mjerne opreme u tok fluida.

## Slide 7
Mjerna pogreška i mjerna nesigurnost
Mjerna pogreška se definira kao razlika između individualnog rezultata i točne vrijednosti mjernog rezultata.
Mjerna nesigurnost se izražava kao interval za konkretni postupak mjerenja, pa se ne može koristiti za ispravak mjernog rezultata.
Stoga je mjerna pogreška vezana uz točnost mjerenja, a mjerna nesigurnost uz preciznost postupka mjerenja.
Mjerna pogreška može biti:
a) slučajna (posljedica nepredviđenih varijacija i ne može se ukloniti ali se može reducirati - izračun srednje vrijednosti, mjeritelj nema utjecaj)
b) sustavna (posljedica nesavršenosti instrumenta i može se otkloniti)
c) gruba (rezultat ljudske pogreške ili kvara instrumenta, ne ulazi u proračun mjerne nesigurnosti).

## Slide 8
Mjerna pogreška i mjerna nesigurnost
Točnost je mjera sustavne pogreške, tj. razlika između srednje vrijednosti većeg broja opetovanih mjerenja i stvarne (certificirane-referentne) vrijednosti.
Preciznost je mjera slučajne pogreške i izražava se kao standardno odstupanje raspona rezultata mjerenja od srednje vrijednosti.
Ukupna mjerna nesigurnost predstavljena je kao suma mjerne nesigurnosti uzimanja uzorka, mjerne nesigurnosti pripreme uzorka i mjerne nesigurnosti ispitivanja uzorka.
Izračunom mjerne nesigurnosti definira se interval i razina povjerenja da se rezultat nalazi unutar definiranog intervala. Izračun mjerne nesigurnosti uključuje:
a) definiranje izvora mjerne nesigurnosti
b) procjenu mjerne nesigurnosti za svaki od definiranih izvora
c) izračun kombinirane mjerne nesigurnosti svih izvora

## Slide 9
Mjerna pogreška i mjerna nesigurnost
Izvori mjerne nesigurnosti mogu biti mjerni instrumenti, sam predmet mjerenja, odabrana metoda mjerenja, uvjeti okoline u kojoj se vrši mjerenje, osobe koje vrše mjerenje i drugo.
Za određivanje mjerne nesigurnosti izvora koriste se dvije metode:
metoda procjene mjerne nesigurnosti tipa A
metoda procjene mjerne nesigurnosti tipa B.
Nakon izvršenih procjena mjerne nesigurnosti svi podaci se svode na istu
razinu pouzdanosti odnosno na standardnu nesigurnost mjerenja, te se
proračunava kombinirana (složena) mjerna nesigurnost.
Izvori nesigurnosti rezultata za neku metodu mjerenja može npr. biti:
točnost (tip A)
preciznost - mjerna ponovljivost (tip A)
preciznost - inretmedijarna preciznost (tip A)
netočne vrijednosti certificiranih-referentnih uzoraka (tip B)

## Slide 10
Mjerna pogreška i mjerna nesigurnost
Mjernu nesigurnost točnosti (tip A) računamo prema sljedećoj formuli:
gdje je: uA-T vrijednost mjerne nesigurnosti za točnost (tip A), n broj ponovljenih mjerenja, xi vrijednost rezultata pojedinog mjerenja, xm srednja vrijednost za n ponovljenih mjerenja, s standardna devijacija za rezultate n ponovljenih mjerenja.
Mjerna nesigurnost preciznosti - mjerne ponovljivosti (tip A), izražena simbolom uA-MP, te mjerna nesigurnost preciznosti - inretmedijarne preciznosti (tip A), izražena simbolom uA-IP, prezentirane su pripadnim standardnim devijacijama za n ponovljenih mjerenja prema formulama (2) i (3):

## Slide 11
Mjerna pogreška i mjerna nesigurnost
Procjene mjerne nesigurnosti tipa B su bazirane na informacijama dobivenim iz vanjskih umjernica i proizvođačkih specifikacija o referentnom materijalu.
Ukoliko mjernu nesigurnost uzimamo iz vanjskih umjernica, moramo je podijeliti sa faktorom pokrivanja koji iznosi k = 2, budući da je u umjernicama izražena kao proširena nesigurnost.
Poznat nam je samo interval nesigurnosti u kojem će vjerojatno biti točna vrijednost (pravokutna razdioba). Standardna nesigurnost metodom procjene tipa B (uB) računa se na način da se polu-interval proširene nesigurnosti (dobiven iz vanjske umjernice) ili deklarirana maksimalna greška mjernog instrumenta ±a podijeli sa vrijednosti sqrt(3).

## Slide 12
Mjerna pogreška i mjerna nesigurnost
Za navedene izvore-sastavnice mjerne nesigurnosti sada računamo kombiniranu mjernu nesigurnost. Sve sastavnice nesigurnosti trebaju se svesti na istu mjernu jedinicu.
Kombinirana standardna mjerna nesigurnost uC računa se kao korijen iz sume kvadrata nesigurnosti pojedinih sastavnica uA i uB (jednadžba 4):
Proširenu mjernu nesigurnost U izračunavamo tako da se kombinirana mjerna nesigurnost uC pomnoži sa faktorom prekrivanja k. Uzimanje k=2 daje interval koji ima razinu povjerenja od približno 95 %.