## Slide 1
PRIMJERI PRORAČUNA
Jednostrana trapezna greda napregnuta jednoliko raspoređenim vertikalnim opterećenjem
Notes: U ovoje prezentaciji naći ćete dva primjera proračuna lameliranih lijepljenih nosača specijalne geometrije prema važećim normama HRN EN 1995-1-1: 2013. Primjeri su vrlo bitni za kvalitetno savladavanje gradiva. Također bih napomenula da su oba izdanja knjiga Drvene konstrukcije prema europskim normama autorica A. Bjelanovć; V. Rajčić, pisane prema staroj verziji EN 1995-1-1:2008.. Stoga primjere iz te knjige ne možete koristiti u potpunosti pa se i zbog toga daju ovi primjeri. Dodatno pratite skripte „LL_grede posebne geometrije_skripta uz predavanje koje su postavljene na web stranice predmeta Drvene konstrukcije 2 – online predavanja.

## Slide 2
DISPOZICIJA

## Slide 3
    SVOJSTVA MATERIJALA, RAZRED UPORABE KONSTRUKCIJE I FAKTORI UTJECAJA OKRUŽENJA
Razred uporabe: 2 negrijani, zatvoreni objekt (gospodarske namjene)
Razred čvrstoće: GL 28h homogeno lijepljeno lamelirano drvo visoke nosivosti
Granično stanje nosivosti: faktori utjecaja okruženja i trajanja opterećenja na čvrstoću, parcijalni faktori za materijal, karakteristične
(fi,g,k) i proračunske čvrstoće (fi,d)
kmod = 0,9 faktor izmjene za razred uporabe 2 i proračunsku kombinaciju s promjenjivim opterećenjem snijega kratkog trajanja
gM = 1,3 parcijalni faktor sigurnosti za svojstva čvrstoće
proračunske čvrstoće, u N/mm2
Granično stanje uporabljivosti: faktor utjecaja okruženja na krutost
kdef = 0,8 faktor deformiranja lijepljeno lamelirano drvo u razredu uporabe 2 (za stalno opterećenje)

## Slide 4
I. razred čvrstoće homogenog lijepljenog lameliranog drva |  | GL 28h | Proračunske čvrstoće (u N/mm2) | 
Čvrstoće (u N/mm2) |  |  |  | 
Savijanje | fm,g,k | 28,0 | fm,d | 19,38
Vlak paralelno s vlakancima (osni vlak) | ft,0,g,k | 19,5 | ft,0,d | 13,50
Vlak okomito na vlakanca (okomiti vlak) | ft,90,g,k | 0,45 | ft,90,d | 0,31
Tlak paralelno s vlakancima (osni tlak) | fc,0,g,k | 26,5 | fc,0,d | 18,35
Tlak okomito na vlakanca (okomiti tlak) | fc,90,g,k | 3,0 | fc,90,d | 2,08
Posmik | fv,g,k | 3,2 | fv,d | 2,22
Moduli krutosti (u N/mm2) |  |  |  | 
Srednji modul elastičnosti paralelno | E0,g,mean | 12600 |  | 
Karakteristični modul elastičnosti paralelno | E0,g,05 | 10200 |  | 
Srednji modul elastičnosti okomito | E90,g,mean | 420 |  | 
Srednji modul posmika | Gg,mean | 780 |  | 
Gustoća (u kg/m3) |  |  |  | 
Karakteristična gustoća | g,k | 410 |  | 
* Približni karakteristični modul posmika je ≈ 0,8 Gg,mean = 625 N/mm2. |  |  |  | 
Mehanička svojstva i gustoća homogenog lameliranog drva razreda čvrstoće GL 28h

## Slide 15
Zakrivljena greda složene geometrije napregnuta jednoliko raspoređenim vertikalnim opterećenjem
ZADATAK 2:
Treba provesti proračun graničnih stanja za glavni nosač lamelirane krovne konstrukcije iz zadatka 1, ali tako da se sedlasta greda jednake visine presjeka na prijelazu u zakrivljeno područje izvede s nasađenim tjemenom. Ostale geometrijske veličine, uključujući i zakrivljenost treba prilagoditi minimalnim zahtjevima mehaničke otpornosti i stabilnosti. Za jednako opterećenje i geometriju krovne konstrukcije treba provjeriti djelotvornost zamjene sedlaste grede zakrivljenom gredom i odrediti horizontalni pomak na pokretnom ležaju.

## Slide 16
Sedlasti glavni nosač složene geometrije s nasađenim tjemenom – zakrivljena greda