## Slide 1
1
OSNOVE OBLIKOVANJA DETALJA U DRVENIM KONSTRUKCIJAMA
Notes: 1

## Slide 2: Zadaća priključaka / spojeva u drvenim konstrukcijama
Ponašanje izvedenog priključka mora odgovarati statičkim i kinematskim zahtjevima u skladu s kojima je projektiran
Zglobni priključci
  Popustljivi piključci
    ne prihvaćaju moment savijanja i omogućavaju relativnu rotaciju elementa
Upeti priključci
  Kruti priključci
    prihvaćaju moment savijanja i sprečavaju / uglavnom sprečavaju relativnu rotaciju elemenata

## Slide 3: Zglobni – popustljivi priključci
Pravilno projektirani priključak mora omogućiti potrebnu relativnu rotaciju elemenata priključka (npr. zbog progiba grede i/ili pomaka vrha supa)
vjetar
vjetar
STUP – TEMELJ
GREDA – STUP
GLAVNI – SEKUNDARNI NOSAČ

## Slide 4: Zglobni – popustljivi priključci
GLAVNI – SEKUNDARNI NOSAČ
Notes: Rotaciju u čeonim priključcima omogućava deformiranje rupa za spajala
prekomjerna deformiranja izazivaju vlačna opterećenja okomito na vlakna koja su uzrokom sekundarnih mehanizama sloma

## Slide 5: Zglobni – popustljivi priključci
Čeoni priključci i priključci nalijeganjem
  priključci stup – greda
stup
greda
GREDA – STUP

## Slide 6: Zglobni – popustljivi priključci
STUP – TEMELJ
Konstruktivna zaštita – nema izravnog dodira stope stupa i temelja
Notes: Oslonci stupa na temelj – zglobni oslonci ograničene sposobnosti rotacije za sustave manjeg do srednjeg raspona
vanjske čelične ploče u ravnini koplanarnoj ravnini rotacije i što bliže osi stupa (smanjen ekscentricitet sila na spajala)
Unutrašnja čelična ploča – veća otpornost na djelovanje požara i zaštita čeličnih dijelova

## Slide 7: Upeti – kruti priključci
Oslonci stupa na temelj – kruti oslonci bez sposobnosti rotacije oko jedne ili obje osi
  čelične ploče u ravnini okomitoj na ravninu rotacije i što dalje od osi stupa (spajala prihvaćaju moment savijanja oko jače osi)
Konstruktivna zaštita – nema izravnog dodira stope stupa i temelja
STUP – TEMELJ

## Slide 8: Upeti – kruti priključci
Upeti (kruti / elastično upeti) priključak grede i stupa
Priključak s kružnim rasporedom trnova
  Rotacijska krutost ovisi o rasporedu i tipu spajala (polumjeri kružnica, modul klizanja) i kvaliteti materijala spojenih elemenata
GREDA – STUP

## Slide 9
9
METALNI SPOJNI PRIBOR
Tipovi metalnih uložaka za spajanje – “papuče”

## Slide 10
10
METALNI SPOJNI PRIBOR

## Slide 11
11
Hladnooblikovani metalni spojni pribor i spajala

## Slide 12
12
Vijci za drvo Vijci za drvo – samonarezni
Ø: 4 – 20 mm
Ø: 3 – 10 mm
Ø: 3 – 10 mm
ŠTAPASTA SPAJALA
Ø: do 12 mm, duljina do 600 mm,
Narez: 40 (60)% duljine

## Slide 13
13
Trnovi Ø: (6) 8 – 30 mm
Ø: 8 – 30 mm
Vijci
Posebni trnovi
Ø: 5 x 73,
7 x 113 mm

## Slide 14
14
Priključci s utisnutim limovima

## Slide 15
15
Geometrija priključka
Osne sile
Poprečne sile
Moment
Podjela priključaka prema geometriji i prijenosu
dužni
kutni
kutni

## Slide 16
16
Prijenos osnih sila

## Slide 17
17
Prijenos osnih sila

## Slide 18
18
Prijenos osnih sila

## Slide 19
19
Prijenos poprečne sile

## Slide 20
20
Prijenos momenta

## Slide 21
21
Priključci sekundarnih greda na glavne grede

## Slide 22
22
Priključci sekundarnih greda na glavne grede – tipski hladnooblikovani metalni spojni pribor
Priključak upuštanjem I-grede
Priključak upuštanjem Priključak nalijeganjem

## Slide 23
23
Priključci sekundarnih greda nalijeganjem na glavne grede – tipski hladnooblikovani metalni spojni pribor
Veze nalijeganjem bez posebnih metalnih uložaka
Duga spajala za osiguranje priključka

## Slide 24
24
Čelična hladnooblikovana sidra za drvene nosače priključene nalijeganjem
Notes: Posebni profili prilagođeni i za prihvat poprečnih sila koje su posljedica negativnih reakcija sekundarnih greda (rezultante stalnog opterećenja i odižućeg vjetra)

## Slide 25
25
Čelični hladnooblikovani kutnici i profili za drvene nosače priključene nalijeganjem

## Slide 26
26
Spojni pribor za upuštene / čeone priključke drvenih nosača na elemente od drva i/ili drugih materijala

## Slide 27
27
Upušteni / čeoni priključci drvenih greda na drvene elemente
Nosivost spajala treba odrediti prema EC5.
Za dio papuče Z-presjeka treba u gornjoj ploči koja naliježe na glavni nosač provjeriti naprezanja u ploči od sprega sila R·eH = RH·eV
eH
eV
RH
R

## Slide 28
28
Upušteni / čeoni priključci drvenih greda na drvene elemente
Priključci greda srednje i veće visine posebnim spajalima i spojnim priborom (patentirani priključci)
Primjena posebnih zakovica za LLD i čeličnih kutnika / posebno
dizajniranih papuča

## Slide 29
29
Priključak grede na stup u veznim sustavima

## Slide 30
30
Tipski i posebno oblikovani spojni pribor za priključke grede na drvene stupove

## Slide 31
31
Priključak grede manjeg i srednjeg raspona na drveni stup dvodijelnog T-presjeka
2b1/h1
b/hi
a3,c (za a = 0°; N), a4 (za a = 90°)
Notes: Prijenos vertikalne reakcije grede – nalijeganjem na površini dodira Ad = b·h1
Ako se vertikalna reakcija grede može prihvatiti nalijeganjem, (zadovoljava provjera naprezanja tlaka okomito na vlakna grede), spajala za vezu grede i stupa su konstruktivna. Pokretni ležaj – horizontalni pomak trebaju omogućiti ovalne rupe za spajala

## Slide 32
32
Priključak grede manjeg do srednjeg raspona na jednodijelni drveni stup
Nepokretni ležaj
Prijenos vertikalne reakcije grede – nalijeganjem na površini Ad = (b – t)·h1
Spreg sila savija čelični T-profil / vijci za vezu stupa i čeličnog T-profila su osno napregnuti.
Čelični T-profil je osiguranje grede od prevrtanja (umjesto viličastog ležaja).
Treba poštivati najmanje razmake spajala od rubova i krajeva elemenata i zahtjeve ugradnje vijaka (podložne pločice)
b/h
b1/h1
t...debljina lima
Spreg sila
Notes: Nepokretni ležaj - Prijenos vertikalne reakcije grede – nalijeganjem na površini Ad = (b – t)·h1
Spreg sila savija čelični T-profil / vijci za vezu stupa i čeličnog T-profila su osno napregnuti.
Čelični T-profil je osiguranje grede od prevrtanja (umjesto viličastog ležaja).

## Slide 33
33
Priključak grede na armiranobetonski stup
a3
a4,c
Treba poštivati najmanje razmake spajala od rubova i krajeva elemenata i zahtjeve ugradnje spajala
Notes: Prijenos vertikalne reakcije grede – nalijeganjem na čeličnu podložnu ploču površine A≠
Viličasto oslanjanje grede – osiguranje od prevrtanja.

## Slide 34
34
Priključak grede na armiranobetonski stup
a3
a4,c
Notes: Prijenos vertikalnih reakcija greda – nalijeganjem na čeličnu podložnu ploču površine A≠
Viličasto oslanjanje – osiguranje greda od prevrtanja.Debljina viličastog dijela stupa treba zadovoljiti zahtjeve smještaja armature

## Slide 35
35
Priključak grede manjeg do srednjeg raspona na armiranobetonski stup s vutom
Notes: Prijenos vertikalne reakcije grede – nalijeganjem na površinu A≠ = (b – t)·l
čelične podložne ploče (T-profil).
Metalni kutnik na gornjem rubu grede za osiguranje od prevrtanja.

## Slide 36
36
Priključak grede manjeg raspona na armiranobetonski stup
Prijenos vertikalne reakcije grede – nalijeganjem na površinu A≠ = b ·l
donje čelične ploče papuče (dovoljne otpornosti na savijanje).
Sidra moraju prihvatiti poprečnu silu u gredi.
Čeoni priključak grede

## Slide 37
37
Priključak grede manjeg do srednjeg raspona na čelični stup I-profila
Notes: Prijenos vertikalne reakcije grede – nalijeganjem na čeličnu ploču površine A≠
Čelični T-profil na čelu grede za osiguranje od prevrtanja.
Gornja i donja čelična ploča povezane vijcima

## Slide 38
38
Osnove oblikovanja ležajeva greda i stupova

## Slide 39
39
Oslanjanje drvenih greda malog i srednjeg raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Jednostavni ležaj nalijeganjem greda malih do srednjih raspona na:
  Kladicu / podložnu gredu (tvrdo drvo)
    osiguranje kutnicima i sidrenim vijcima ili U-profilima sidara
osiguranje U-profilima sidara ili T-profilima
Čeličnu podložnu ploču
Sidra mogu preuzeti horizontalnu reakciju

## Slide 40
40
Oslanjanje drvenih greda malog raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Tipski spojni pribor od tanjih limova – čavlani spojevi
Potrebna je konstruktivna zaštita

## Slide 41
41
Oslanjanje drvenih greda (nosivi elementi zgrada) na armiranobetonsku potkonstrukciju / drvene zidove
Priključi mogu preuzeti odižuće sile i manje horizontalne reakcije

## Slide 42
42
Oslanjanje drvenih greda manjeg do srednjeg raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Jedna ležajna ploča je bolje rješenje
Rješenje s dvije ležajne ploče primjereno je za nepokretne oslonce
  Pomak je teže ostvariti trenjem – klizanjem ploča
  Suvremenije rješenje nepokretnih ležajeva – zaokretni linijski ležajevi

## Slide 43
43
Oslanjanje drvenih greda srednjeg i većeg raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Ležajevi greda srednjih i većih raspona
  Linijski ili točkasti ležaj (s gornjom i donjom čeličnom pločom)
  Neoprenski ležaj

## Slide 44
44
Oslanjanje drvenih greda srednjeg i većeg raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Linijski zaokretni ležaj Točkasto zaokretni ležajevi s kontaktom ravnina / sfera i sfera / sfera

## Slide 45
45
Oslanjanje drvenih greda srednjeg i većeg raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Linijski kotrljajući ležaj – pokretni ležaj

## Slide 46
46
Oslanjanje drvenih greda srednjeg i većeg raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Nepokretni linijski ležaj s valjkastim umetkom

## Slide 47
47
Oslanjanje drvenih greda srednjeg i većeg raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Nepokretni elastomerni ležaj
Pokretni elastomerni ležaj

## Slide 48
48
Oslanjanje lijepljenih lameliranih greda velikog raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
Konstrukcija pokretnog linijskog ležaja
“Zubi” zavareni na ležajne ploče omogućavaju proračunati horizontalni pomak
D l

## Slide 49
49
Oslanjanje lijepljenih lameliranih greda
srednjeg i većeg raspona na armiranobetonsku potkonstrukciju
NEPOKRETNI LEŽAJ

## Slide 50
50
Oslanjanje drvenih stupova na temelj
Mjere konstruktivne i fizičke zaštite su obavezne.

## Slide 51
51
Oslanjanje drvenih stupova sustava manjeg do srednjeg raspona
Vertikalna reakcija prenosi se nalijeganjem (|| s vlaknima) na podložnu čeličnu ploču
Spajala a vezu vertikalnog lima i stupa su konstruktivna –
  treba ih proračunati u slučaju negativne reakcije.

## Slide 52
52
Oslanjanje drvenih stupova sustava manjeg do srednjeg raspona
Vertikalna reakcija prenosi se nalijega-njem (|| s vlaknima) na podložnu čeličnu ploču
Poprečnu silu prihvaća betonski “zub” ili čeona ploča ležaja ( na vlakna / površina dodira)

## Slide 53
53
Oslanjanje drvenih stupova sustava manjeg raspona (u drvenim zgradama) – tipski spojni pribor

## Slide 54
54
Oslanjanje drvenih stupova sustava manjeg do srednjeg raspona
Priključak koji ne može preuzeti odižuće sile i horizontalne sile
Priključci kojim se mogu prihvatiti negativne reakcije i horizontalne sile

## Slide 55
55
Upeti oslonci drvenih stupova
Načela prijenosa momenta savijanja – spreg sila Z (vlačna) i D (tlačna) / razmak težišta spajala određuje krak sila, e:
Inovativni sustavi – šipke s navojem
e
Z
D
Vlačnu silu Z prihvaćaju spajala
Tlačna sila D prenosi se nalijeganjem presjeka stupa na podložnu ploču čeličnog profila (tlakom || s vlaknima).
??? M
√
√

## Slide 56
56
Upeti oslonci drvenih stupova

## Slide 57
57
Upeti oslonci drvenih stupova
LIM

## Slide 58
58
Oblikovanje Gerberovog zgloba

## Slide 59
59
Gerberov zglob u veznim i okvirnim sustavima

## Slide 60
60
Gerberov zglob u veznim i okvirnim sustavima
V
V
N+
N+
N
N
≥ a4
≥ a4
e = H – 2(a4 + t)
a1 a3,c
a3,c a1
Spajala prihvaćaju poprečnu silu V i lokalni moment od ekscentriciteta hvatišta sile V (M = V · a/2)

## Slide 61
61
Gerberov zglob u veznim i okvirnim sustavima
Tipsko rješenje za grede manjeg raspona

## Slide 62
62
Osnove oblikovanja ležajeva i priključaka u sustavima okvira

## Slide 63
63
Trozglobni okviri većeg raspona s kosim stupovima
Nepokretni linijski ležaj s valjkastim umetkom

## Slide 64
64
Konstrukcije zglobova u tjemenu okvira
Zglobna veza greda i sljemenu za okvire manjih raspona

## Slide 65
65
Konstrukcije zglobova u tjemenu okvirnih sustava
Zglobna veza greda i sljemenu za okvire manjih raspona

## Slide 66
66
Konstrukcije zglobova u tjemenu okvirnih sustava
Zglobna veza greda i sljemenu za okvire srednjih raspona
Alternativa gornjim vezicama su bočne metalne vezice

## Slide 67
67
Konstrukcije zglobova u tjemenu okvirnih sustava
Vijci su konstruktivni ako je osna sila tlačna i ako zadovoljavaju provjere naprezanja na površinama dodira
Nosivi su ako ta provjera ne zadovoljava ili je osna sila vlačna
Zglobna veza greda i sljemenu okvira srednjih raspona

## Slide 68
68
Konstrukcije zglobova u tjemenu lukova i okvira
Zglobna veza greda i sljemenu okvira većih raspona
Varijanta linijskog ležaja s valjkastim umetkom

## Slide 69
69
Konstrukcije zglobova u tjemenu lukova i okvira
Zglobna veza greda i sljemenu lukova i okvira većih raspona
Varijanta “bolzen” zgloba

## Slide 70
70
Konstrukcije zglobova u tjemenu lukova i okvira
Zglobna veza greda i sljemenu lukova i okvira većih raspona
Varijanta “bolzen” zgloba

## Slide 71
71
Konstrukcije zglobova u tjemenu lukova i okvira
Varijanta “bolzen” zgloba