## Slide 1: SMRTNI SLUČAJEVI U POŽARIMA

## Slide 2: Zašto je važno istraživati fatalne posljedice požara?
Analiza fatalnih posljedica požara omogućava prevenciju ponavljanja takvih slučajeva.
Je li rušenje zgrade čest uzrok smrti u požarima?
Ne, najčešće se umire od dima, otrovnih plinova i vrućine.
Što najčešće uzrokuje požare sa smrtnim ishodom?
Pušenje!

## Slide 3: Koji su, pored pušenja, najčešći uzroci fatalnih požara?
Paljenje materijala koji su preblizu grijalice, dječje igre šibicama i požari kod kuhanja.
Najčešće se zapale tekstil, posteljina, tapecirung, odjeća pa tek onda namještaj.
Jesu li sigurniji prirodni materijali ili sintetika?
Sintetika se teže pali ali je opasnija kad se zapali.
Televizori i perilice rijeko uzrokuju požare.

## Slide 4: Koji su tipični uzorci smrtnih slučajeva?
Danju najčešće ginu hendikepirane osobe (starci najviše, ali i djeca i invalidi) dok zdrave osobe najčešće stradavaju noću.
Djeca do 5 godina su dvostruko češće žrtve požara od prosjeka za sve dobi. Djeca rjeđe stradavaju u Japanu nego u SAD. Zašto?

## Slide 5: Koje su najčešće lokacije smrtnih slučajeva?
Soba u kojoj je izbio požar (67%);
Kat na kojem je izbio požar (23%);
Katovi iznad mjesta izbijanja požara (9%);
Katovi ispod mjesta izbijanja požara (1%).
Koji su stanovi najsigurniji?
U prizemlju, što je viši kat veća je opasnost od smrtnog ishoda.
50% stradalih ne uspijeva napustiti požarište.

## Slide 6: Koliko često ljudi stradavaju u požarima?
Smrtni slučaj javlja se u jednom od 400 požara.
Međutim, u stambenim zgradama omjer je 1:100. najčešće strada samo jedna osoba.
Ako se požar odmah uoči smrtni ishod se javlja u jednom od 136 požara.

## Slide 7: Koliko često ljudi stradavaju u požarima?
Ako se požar uoči tek nakon pola sata smrtni ishod se javlja u jednom od 17 požara u stambenim zgradama. Dakle, važna je rana detekcija.
Koliko često ljudi stradavaju u stambenim objektima sa sprinklerima?
Jednom u tisuću požara!

## Slide 8: Katastrofalni požari
Više od 4 stradala javlja se u jednom od 50.000 požara.
Koji su glavni uzroci katastrofa?
Nedostatak sprinklera i dimnih detektora, prekasno obavještavanje vatrogasaca, kašnjenje s evakuacijom te zaključani ili blokirani izlazi.
Dodatni uzroci: neispravno grijanje, neispravne električne instalacije, kršenje propisa, nedostatak plana evakuacije, siromaštvo.

## Slide 9: Katastrofalni požari
Stradavaju li ljudi češće u obiteljskim kućama ili u stanovima?
U obiteljskim kućama!
U koje godišnje doba najčešće stradavaju?
U 2/3 slučajeva zimi!
Koliko često stradavaju vatrogasci?
1:1200 godišnje!
Polovina ih strada zbog problema sa srcem.

## Slide 10: Kako smanjiti broj smrtnih slučajeva u požarima?
Obilazak stanova od strane vatrogasaca smanjuje broj požara za jednu trećinu.
Televizijska upozorenja smanjuju broj požara za 30 posto.
Međutim, nakon 6 mjeseci broj požara se vraća na isti nivo.

## Slide 11: Detektori požara
Detektori požara i dima smanjuju smrtnost za 67%.
Međutim, 90 posto alarma od detektora požara je lažno!
Glavni uzroci lažnih alarma: kuhanje, para iz kupaonice, pušenje, prašina, insekti, neadekvatno održavanje.
Stanari često sami isključe detektore!

## Slide 12: Sprinkleri
U 94% slučajeva se uključuju u slučaju požara.
Kolika je opasnost od vode?
Mala, šteta od sprinklera je u pravilu daleko manja od štete koju bi prouzročio jači požar.
Sprinkleri smanjuju materijalnu štetu 73%.
Isto tako, značajno smanjuju broj smrtnih slučajeva.

## Slide 13: Aparati za gašenje požara
Ako su postavljeni aparati, 70 posto požara ugasi se aparatima za gašenje požara bez prisutnosti vatrogasaca.
Jako su efikasni kod manjih požara.
Međutim, kod velikih požara gašenje aparatima može uzrokovati smrt gasilaca. Stoga je u tim slučajevima bolje zvati vatrogasce.
Bitno je naučiti ljude pravilnom rukovanju aparatima.