## Slide 1
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini
Vadozna ili nesaturirana zona igra važnu ulogu u mnogim aspektima hidroloških procesnih analiza poput infiltracije, pohrane vlage, evaporacije, konzumacije vode od strane korijenja bilja, dohrane podzemnih voda, otjecanja i erozije.
Industrijski ili poljoprivredni oblici kemikalija ispušteni u/na tlo podložni su cijelom nizu fizičko-kemijskih-bioloških transformacija (sorpcija, hlapljenje, fotoliza, biodegradacija), a što određuje i trajnost njihovog prisustva u tlu.
Evaporacija i transpiracija također imaju važnu ulogu u površinskom dijelu tla.
Postoji niz analitičkih i numeričkih modela za predviđanje transfernih procesa koji djeluju na vodu i/ili otopine pri njihovom transportu od površine tla do saturirane zone podzemne vode (Richardsova jednadžba strujanja za varijabilnu saturaciju i konvektivno-disperzivna Fickova jednadžba pronosa otopina).

## Slide 2
Kada su pore tla potpuno (kontinuirano) ispunjene vodom razlika u piezometarskoj razini (H = z +p/(g)) sadržane vode uzrokuje njeno kretanje. Veličina prisutnih vrtložnih gibanja može se zanemariti u odnosu na veličinu cijele domene toka (potencijalno strujanje).
Modeliranje filtracijskog toka u saturiranim sredinama svodi na rješavanje Laplaceove ili Poissonove diferencijalne jednadžbe.
U nesaturiranim poroznim sredinama se tok vode odvija kroz prostor koji je djelomično ispunjen zrakom (u općem slučaju plinom). Za kvantifikaciju količine sadržane vode koristi se stupanj saturacije , definiran omjerom volumena vode i volumena porozne sredine.
Raspon stupnja saturacije  je od rezidualnog stupnja saturacije r (djelomično isušena porozna sredina) do potpunog stupnja saturacije s u kojem tlo ima sve pore okupirane vodom.
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 3
Na putu od površine tla do saturirane zone podzemne vode proces strujanja vode i pronosa tvari može se promatrati kao jednodimenzionalan u vertikalnom smjeru.
U numeričkom pristupu rješavanja uobičano se rješava Richardsova jednadžba za tok u uvjetima varijabilne saturacije. Jednadžba sadrži i član ponora (sink) s kojim se interpretira konzumacija vode od strane biljnog kojena.
Jednadžba toka također može razmatrati slučaj dvostruke poroznosti u kojoj je jedan dio vode nemobilan, ili dvostruke hidrauličke vodljivosti (propusnosti) u kojima je voda mobilna u dva područja domene strujanja (matrica, makropore).
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 4
Jednadžba toka u kontinuiranoj intergranularnoj sredini
Jednodimenzionalno strujanje vode u parcijalno saturiranoj sredini može se opisati modificiranim oblikom Richardsove jednadžbe (usvojene pretpostavke: prisustvo zraka nema utjecaja na proces strujanja vode, toplinski gradijenti nemaju bitnu ulogu za proces strujanja vode):
gdje je: h porni tlak – piezometarska tlačna visina (h=p/g),  stupanj saturacije, t vrijeme, x prostorna koordinata (positivna prema gore), S intenzitet ponora, α kut između smjera strujanja i vertikalne osi
(α = 00 za vertikalni, 900 za horizontalni tok), K = K(h, x) funkcija propusnosti (provodljivost, filtracije) za tok u nesaturiranoj sredini, Kr relativni koeficijent propusnosti, Ks koeficijent propusnosti za saturiranu sredinu (PAZI: h=p/g nije sito što i H = p/g + z)
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 5
Nesaturirane hidrauličke karakteristike tla – intergranularna sredina
Osnovne karakteristike su (h) i K(h), izražene kao nelinearne funkcije pornog tlaka h. Prema van Genutchenu:
gdje je: r , s rezidualni i saturirani stupanj saturacije, α tlak formiranja mjehurića, n indeks distribucije pora, l is parameter povezanosti pora (usvojeno 0.5). Parametri α, n i l su empirički.
Navedeni odnosi vrijedi u slučaju kada se saturacija porozne sredine progresivno povećava u vremenu ili stagniraju.
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 6
Histereza u hidrauličkim karakteristikama tla
Kada se unutar vremenskog intervala očekuje natapanje i isušivanje tla (ili obrnuto) potrebno je poznavanje krivulja saturacije za fazu natapanja i isušivanja.
Primjer krivulje saturacije za fazu natapanja  w(h) i isušivanja  d(h)
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 7
Početni i rubni uvjeti
Potrebno je poznavati početnu prostornu raspodjelu pornog tlaka h=p/g) na području modelske domene:
gdje je: hi definirana funkcija od x, t0 vrijeme početka simulacije.
Jeadan od sljedećih rubnih uvjeta treba biti specificiran na površini tla (x=L) ili na dnu vertikalnog profila tla (x=0):
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 8
Rubni uvjeti
Moguće je zadavanje rubnih uvjeta ovisnih o stanju sustava, a koji nisu poznati unaprijed.
Primjer su atmosferski uvjeti na kontaktu površine tla i zraka.
Kod intenzivnih oborina i visokog stupnja saturacije tla infiltracijom se ne može „progurati” sva voda kroz vertikalni stupac tla.
Dolazi do povećanja stupca vode iznad tla (eng: ponding) pa se koristi tzv.
"surface reservoir" rubni uvjet na x = L:
q0 – ukupni intenzitet infiltracije
(inetnzitet oborine – evaporacija)
Drugi primjer je slobodno istjecanje na dnu profila tla x=0 (eng: seepage face). Pretpostavlja se nulti protok kroz istjecajni profil na x=0 sve dok je tlak na x=0 negativan (ili ispod neke određene vrijednosti hseep).
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 9
Primjer 1: 1-D dreniranje u vertikalnom stupcu homogenog ilovastog tla
Krivulja saturacije i relativna provodljivost za homogenmo i izotropno tlo od ilovače usvojene su iz baze podataka.
Analizirana visina stupca tla je 100.
Početni uvjeti: porni tlak (piezometarska tlačna visina) h=p/g = 0 cm.
Stupanj potpune saturacije je S = 0.43.
Residualni stupanj saturacije je R = 0.078.
Saturirani koeficijent provodljivosti je KS = 0.000288889 (cm/s).
Parametri modela hidrauličke karakteristike tla su  = 0.03 1/cm, n = 1.56, l = 0.5.
Rubni uvjeti na površini  konstantan tok =0, na dnu  slobodno istjecanje (seepage face, h=0).
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 10
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini
Primjer 1: 1-D dreniranje u vertikalnom stupcu tla.

## Slide 11
Primjer 2: 1-D infiltracija u vertikalnom stupcu homogenog pjeskovitog tla
Krivulja saturacije i relativna provodljivost za homogenmo i izotropno tlo od pijeska usvojene su iz baze podataka.
Analizirana visina stupca tla je 100.
Početni uvjeti: porni tlak (piezometarska tlačna visina) h=p/g = -10 cm.
Stupanj potpune saturacije je S = 0.43.
Rezidualni stupanj saturacije je R = 0.045.
Saturirani koeficijent provodljivosti je KS = 0.00825 (cm/s).
Parametri modela hidrauličke karakteristike tla su  = 0.145 1/cm, n = 2.68, l = 0.5.
Rubni uvjeti na površini  konstantni tlak h = 0cm (stalno održavanje razine vode u razini terena, na dnu  slobodno dreniranje (free drainage, h=-10cm).
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 12
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 13
Primjer 3: 1-D infiltracija u vertikalnom stupcu homogenog pjeskovitog tla
Krivulja saturacije i relativna provodljivost za homogenmo i izotropno tlo od pijeska usvojene su iz baze podataka.
Analizirana visina stupca tla je 100.
Početni uvjeti: porni tlak (piezometarska tlačna visina) h=p/g = -10 cm.
Stupanj potpune saturacije je S = 0.43.
Residualni stupanj saturacije je R = 0.045.
Saturirani koeficijent provodljivosti je KS = 0.00825 (cm/s).
Parametri modela hidrauličke karakteristike tla su  = 0.145 1/cm, n = 2.68, l = 0.5.
Rubni uvjeti na površini  konstantni tlak h= 60cm (stupac vode iznad kote terena, tzv. „ponding”, na dnu  slobodno dreniranje (free drainage, h=-10cm).
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini

## Slide 14
Strujanje podzemne vode u varijabilno saturiranoj sredini